PLÁN   BOZP

Stavba:  	Jírovice-dokumentace PD na VO pro Město Bystřice

Číslo stavby: 2013-12-01-02-PR

| OBSAH : | počet listrů |
| --- | --- |
| 1) Úvod |  |
| 2) Základní údaje stavby |  |
| 3) Zařízení staveniště |  |
| 4) Situační nákres umístnění staveniště |  |
| 5) Časový plán činnosti |  |
| 6) Předpokládaný počet zaměstnanců |  |
| 7) Doprava na stavbě |  |
| 8) Údaje o bezpečnostních opatřeních |  |
| 9) Rizikové práce vyplývající z činností NV č.591/2006 a technolog.prac.postupů |  |
| 10) Vnější vlivy |  |
| 11) Systém kontroly rizik |  |
| Přílohy : Tiskopis (tabulka) seznámení s plánem BOZP Dotazník pro projektanta | 1 1 |

|  | Společnost | Kontakt | Odpovědná osoba | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebník (investor) | Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice |  | bude určen investorem |  |
| Projektant | Elmoz Czech, s.r.o. Dr.E.Beneše 137 257 51 Bystřice u Benešova |  | Ondřej Štech | 776 202 041 |
| Zhotovitel (stavební podnikatel) | Bude určen stavebníkem |  | bude určen zhotovitelem |  |
| Subdodavatel | bude určen zhotovitelem |  | bude určen subdodavatelem |  |
| Koordinátor BOZP | dle § 14 odst. 6, a) zákona 309/2006 Sb. .....se u této stavby neurčuje |  | ------------------------------ |  |

| Povinnosti stavebníka (investora ) stavby v souvislosti s vypracováním plánu BOZP a koordinátorem BOZP : |
| --- |
| Popis situace stavby | Povinnosti investora (stavebníka) stavby |
| Počet zhotovitelů provádějících stavbu | Na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem, dle Nař.vlády č.591/2006 Sb. | Rozsah stavby přesahuje limit 500 prac.dnů na 1 osobu dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. | Nutno nechat zpracovat plán BOZP | Nutno zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastnímu Inspektorátu Práce | Nutno určit Koordinátora při realizaci stavby |
| 1 zhotovitel | ANO | - | ANO | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| 2 zhotovitelé a více | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |

V Bystřici u Benešova, dne : 8.10.2014

Vypracoval : 	Elmoz Czech, s.r.o.

Štech Ondřej

1.  Úvod.

Plán BOZP, je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., určující pravidla,která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP.Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik.Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem,případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony,normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plán je vypracován na základě dodané projektové dokumentace,podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje zhotovitel stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zaměstnanci

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí (stavební) projektové dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena zodpovědnou osobou.

2.  Základní údaje:

Nový zemní kabel NN bude napojen ze stávající rozvodné skříně veřejného osvětlení. Z této skříně bude vyveden nový zemní kabel NN AYKY 4x16 uložený v terénu dle plánku. Překopem cesty bude kabel smyčkovat nově vybudované osvětlovací stožáry VO,umístnění v kraji cesty. Kabel bude uložen v kabel.drážce hl.1,2m bez nutnosti pažení. Výkop, zához a pískování rýhy strojně i ručně .Nové stožáry VO budou budovány ručně, bez nutnosti použití jeřábu. Budou prováděny výkopové zemní práce v ochran. pásmu inž. sítí ručně a v ochr. pásmu energ. zařízení 0,4kV (nadzemní a kabelové vedení NN). Pokládka a tažení kabelu je plánována ručně. Zához s hutněním výkopů bude prováděn strojně. Povrchová úprava terénu narušeného zem. pracemi bude provedena ručně i strojně. Připojení nového kabelu NN do stáv. rozvaděče VO, bude provedeno metodou PPN a to odborně způsobilou osobou (proškoleným zaměstnancem dodavatele) s platným osvědčením na provádění prací pod napětím v sitích do 1kV.

Z uvedené činnosti a přiloženého dotazníku projektanta, je možno podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5, tuto skutečnost zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, do kategorie následující vykonávané pracovní činnosti :

Bod 6) : 	práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

3.  Zařízení staveniště :

##### Z důvodu malého rozsahu stavby a časově krátké realizace stavby, nebude „zařízení staveniště“ budováno.

4.  Situační nákres umístnění staveniště :

Dle bodu č.3, není nutnost vypracovat.

5.  Časový plán :

Časový plán a harmonogram pro stavbu bude zpracován před zahájením vlastní stavby podle ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé ,subdodavatelé a zhotovitelé.

6. Předpokládaný počet zaměstnanců :

Celkový počet zaměstnanců odborně kvalifikovaných montérů, pomocných dělníků a obsluh strojních mechanizmů na stavbě, bude stanoven před zahájením prací, na základě zpracovaného časového plánu a stanoveného termínu dokončení stavby.

7.  Doprava na stavbě :

Doprava na stavbě,bude probíhat po veřejných komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi.Přechodné dopravní značení pracovního místa stavby,bude provedeno v souladu se směrnicí „ Označování pracovních míst TP 66 “.Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění.Stavební materiál nebude ukládán do pojezdového profilu komunikace a nebude bránit bezpečnému provozu.

8.  Údaje o bezpečnostních opatřeních:

Při realizaci stavby nutno zajistit včasné převzetí a předání pracoviště,provedení stavby v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO.Dodavatel stavby (zhotovitel) prokazatelně seznámí s Plánem BOZP případné přítomné subdodavatele.

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na vymezení a přípravu  pracoviště :

-  zajistit koordinaci pracovních činností v případě,pokud na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů

-  zajistit, aby činnosti a práce na pracovišti byly organizovány a prováděny s ohledem na ochranu zaměstnanců

-  mít k dispozici na stavbě zpracovaný technologický, popř. pracovní postup, včetně stanovení požadavků na provedení stavebních prácí při dodržení zásad bezpečnosti práce (práce v mimořádných podmínkách - práce za provozu)

-  vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP

-  veškeré práce je nutno koordinovat s provozní správou ČEZ Distribuce, a.s.

-  kvalifikace pracovníků ( vyhláška č.50/1978 Sb. ) ve vazbě na práci v blízkosti el.zařízení v souvislosti s ČSN EN

50110-1, ČSN 34 31 00, PNE 330000-1, PNE 330000-6, vyhl.ČUBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.provozních předpisů provozovatele

a ostatních přidružených norem

-  po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch.

Stavbyvedoucí : ( bude určen zhotovitelem-dodavatelem stavebních prací)

Zodpovídá za dodržování a uplatňování zásad BOZP – seznámení s Plánem BOZP, ŽP a PO, vyšetření pracovních úrazů, řídí práce v případě vzniku havárií, zpracovává  technologické a pracovní postupy, přijímá a realizuje nápravná opatření, řídí pobyt návštěv a kontrol na pracovišti. Dále zodpovídá za údržbu, bezpečný stav nářadí, strojů a zařízení, dbá na vedení knihy BOZP a PO, každou pracovní směnu eviduje zápisem přítomnosti osob na stavbě.

Mistři a vedoucí pracovních čet : (budou určeni zhotovitele-dodavatelem stavebních prací)

Zodpovídají za  přenos informací v oblasti pravidel BOZP a PO, zajišťují a kontrolují jejich dodržování. Provádí prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ jak vlastních zaměstnanců, tak i ostatních subdodavatelů (podzhotovitelů). Toto seznámení probíhá vždy s nástupem na stavbu a vždy při příchodu nových zaměstnanců na pracoviště.

Pracovní oděv, obuv a OPP : (zodpovídá pověřený vedoucí dané pracovní čety)

Základní OPP používané při pobytu na stavbě: oranžová (nebo jinak výstražná) vesta, ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv, v mrazech zateplovací vložky – zateplený oděv, vysoká zateplená obuv. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních (zadaných) prací, a musí být na pracovním oděvu označen zřetelným názvem, případně logem svého zaměstnavatele.

Vybavení stavby : (zodpovídá zhotovitel-dodavatel stavebních prací)

Vybavení buněk bude provedeno standardně, dle platných předpisů (lékarnička, hasicí přístroj, atd.), kapacita buněk, umýváren a mobilních WC musí být přizpůsobena skutečnému počtu zaměstnanců.Vedoucí zaměstnanci na staveništi musí být vybaveni služebními telefony pro přivolání první pomoci,nebo vysílačkami pro zrychlení přenosu zprávy při ohrožení zdraví,nebo požáru)

Vozidla  a stavební stroje,elektrické a strojní zařízení, musí být označeno logem zhotovitelů. Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít zdokladovánou technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky, návody k obsluze, apod.).

9.  Rizikové práce vyplývající z činností Nařízení Vlády č.591/2006 a technolog.postupu práce

Pohyb a práce na stavbě :

- zasypání zeminou a materiálem

- pád do prohlubní a výkopových jam a kabelových rýh

- nepořádek na staveništi

- úraz sražením dopravním prostředkem

- úraz zásahem pohyblivou (pracovní) částí strojního mechanizmu (rameno a lžíce bagru,sklopná korba kontejneru nákl.vozidla)

Zemní práce:

- ohrazení kovovými zábranami pro zajištění výkopů proti pádu osob, přechodové lavičky kovové nebo pevné

dřevěnné, ohraničení výstražnou páskou

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením prací

- omezení strojních výkopů v blízkosti potrubí, kabelů (ochranná pásma inž.sítí)

Bourání betonu, asfaltu :

- dodržet stanovený technologický, nebo pracovní postup

- vymezení prostoru bourání oplocením, střežením, uzávěrou

- průběžně zajišťovat úklid a odvoz vybouraných hmot

Práce v ochranných pásmech :

- nebezpečí nahodilého zapnutí elektřiny

- nebezpečí vzniku požáru

- práce v prostoru pod napětím,v ochr.pásmu nadzem.vedení 22kV

- úraz el.prodem při nebezpeč.dotyku živých i neživých částí el.zařízení

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou práce prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek.

Činnosti související s „Příkazem B“, bude započata až po jeho vystavení.Osoba pověřená vystavením „Příkazu B“, provede seznámení a proškolení všech pracovníků provádějící práce v tomto prostoru.

Při práci na el.zařízeních musí být dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující normy:

ČSN 33 2000-5-52          	Předpisy pro kladení sil.el.vedení

PNE 33 0000-1               	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000  část 4-41  	Ochrana před úrazem el.proudu

ČSN 33 2000  část 4-47  	Opatření k zajištění ochrany před el.proudem

ČSN 33 2000  část 5-54  	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000  část 6-61  	Postupy při výchozí revizi

PNE 38 2157		Kabelové kanály

ČSN 34 1390  	     	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 6005  	     	Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

ČSN 73 6006  	     	Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

ČSN 73 3050                   	Zemní práce

10.  Vnější vlivy :

Lidský faktor :

- práce pod vlivem alkoholu a toxických omamných látek, neznalost BOZP a PO, porušení BOZP a PO

- nedodržení návodu na obsluhu zařízení,stroje, nebo nářadí, nedodržení technologického, nebo pracovního postupu

- porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami

Ohrožení okolím stavby :

- neoprávněný vstup cizích osob na stavbu

- poškození, nebo odcizení bezpečnostních prvků stavby (výstražné,zákazové a příkazové cedulky,zábrany, pásky ohraničení...)

- poškození, nebo odcizení el.materiálu (kabely,skříně)

- odcizení PHM se strojů a mechanizmů

Ohrožení přírodními vlivy :

- bodnutí,uštknutí, kousnutí hmyzem

- nepřízeň počasí, nadměrný chlad, déšť, silný vítr, zemětřesení, povodeň, blesk

11.  Systém kontroly rizik :

Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba.Zjištěné závady jsou okamžitě projednány se zodpovědnými pracovníky a jsou stanovena opatření k jejich nápravě, včetně termínů jejich odstranění. Kontrola je následně provedena bezprostředně po určeném termínu, vč.závěru kontroly zápisem , tzv.vyhodnocením.

Osnova kontroly :

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP a PO a jejich prokazatelné proškolení

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě

- vedení dokumentace a nakládání s odpady

- evidence zaměstnanců včetně jejich kvalifikace a zaškolení pro danou pracovní činnost

- zdravotní způsobilost

- další oblasti dle aktuální situace na stavbě

S uvedeným „Plánem BOZP“, byly dle §7 písm. c) NV č.591/2006SB seznámeni a podpisem stvrzují souhlas s tímto plánem :

| Zhotovitel (dodavatel stavby) | Zástupce zhotovitele | Kontakt (tel., nebo e-mail) | Datum obeznámení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dotazník pro projektanta |
| --- |
| Základní údaje projektanta |
| Obchodní jméno : | Elmoz Czech, s.r.o. |
| Adresa : | Dr.E.Beneše 137, Bystřice u Benešova, 257 51 |
| Název zakázky (díla, stavby) : | Jírovice-dokumentace PD na VO pro Město Bystřice 2013-12-01-02-PR |
| Potřebné informace - předpokládaná skutečnost |
|  | Doplnit ANO / NE |
| 1. | Bude celková předpokládaná délka trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den ? | NE |
| 2. | Překročí celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu ? | NE |
| 3. | Na staveništi budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle NV č.591/2006 Sb. přílohy č.5 : |
|  |  | Doplnit ANO / NE |
|  | 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m. | NE |
|  | 2. | Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů. | NE |
|  | 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. | NE |
|  | 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním utonutím. | NE |
|  | 5. | Práce při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m. | NE |
|  | 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. | ANO |
|  | 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů. | NE |
|  | 8. | Potápěčské práce. | NE |
|  | 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). | NE |
|  | 10. | Práce s použitím výbušnin, podle zvláštních právních předpisů. | NE |
|  | 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. | NE |

V Bystřici u Benešova

Dne : 8.10.2014

Za projektanta :	..........................................................................................

Štech Ondřej