PROTOKOL č. P2015/1/02

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

# Identifikační údaje.

Tabulka č.1

| Stavba: | Stavební úpravy kuchyně, Základní škola Bystřice |
| --- | --- |
| Stupeň projektu: | Realizační dokumentace |
| Investor: | Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 |
| Projektant: | ENVIOM s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice |

# Složení komise.

Tabulka č.2

| Funkce | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Předseda komise - HIP | Ing. Arch. Blanka Navrátilová |  |
| Člen komise - zástupce provozovatele |  |  |
| Člen komise – silnoproudé elektrorozvody | Ing. Petr Fůsek |  |
| Člen komise – gastro technologie | Martin Kolouch |  |

# Použité podklady

Tabulka č.3.

| 1.) | Architektonicko stavební řešení nových dispozic, požadavky zadavatele |
| --- | --- |

# Popis objektu

Tabulka č.4.

Popis objektu: Předmětem řešení je rekonstrukce školní jídelny Základní školy Bystřice. Objekt je v současné době využíván jako školní jídelna se zázemím. Po stavebních úpravách bude objekt využíván ke stejnému účelu.

# Rozhodnutí

Tabulka č.5a Definování vnějších vlivů v objektu Školní jídelna ZŠ Bystřice – dělení prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Definování vnějších vlivů je závazné pro všechny zúčastněné profese a technologie na výše uvedené stavbě. Při použití malého bezpečného napětí jsou všechny uvedené vnější vlivy normální.

Tabulka č.6 Zdůvodnění.

-Rozhodnutí je v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, čl.132.5. -Protokol byl zpracován na základě podkladů a informací, známých ke dni zpracování protokolu. V případě, že v průběhu zpracování dalšího stupně dokumentace nebo vlastní realizace díla, případně následného provozování, dojde ke změně charakteru využívání, musí uživatel zajistit zpracování „AKTUALIZOVANÉHO PROTOKOLU“. -Závaznost rozhodnutí je definována tímto protokolem. Protokol je součástí dokladové části projektu ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3. Protokol musí být archivován po dobu životnosti zařízení, či provozu objektu. Protokol musí být předkládán při provádění výchozích i následných revizích elektrického a technologického zařízení. -Protokolem stanovené vnější vlivy vychází z běžného očekávaného provozu. Pro provoz v místnostech podle tab. č.5 uživatel zajistí vypracování provozních předpisů (provozní řád) a zajistí, aby s těmito předpisy byli prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří je využívají. V předpisech bude mimo jiné stanovena povinnost provádět pravidelný úklid a údržbu zařízení tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění charakteru místnosti resp. provozu v nich.

Tabulka č.7

Prostory které lze označit podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako NORMÁLNÍ

Jsou to takové prostory, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají.

| jednoznačně definované | AA1,AA2,AA4,AA5,AA8,AB5,AC1,AC2,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AN2,AN3,AP1,AR1,AR2,AR3,AS1,BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,BE3,BE4,CA1,CB1 |
| --- | --- |
| za určitých podmínek | AA3,AA4,AE4,AE5,AE6,AM4,AQ1,BE2,BE2N1,BE2N2,BE3N1,BE3N2,BE3N3,CA2,CB2 |

Poznámka:

Protokol má tři strany formátu A4, se kterými byly seznámeny všechny profese techniky prostředí staveb včetně profese stavební.

V Praze, 29.1.2015

…………………………………..

podpis předsedy komise