PŘÍLOHA Č. 10

Technická specifikace

a nabízené plnění

1 ks Váha mostová

| Technický parametr | Jednotka | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Název produktu |  |  |  |
| Váha realizovaná na povrchu | cm | Rozměr plochy min. 299 x 680 |  |
| nosnost - váživost | t | 30 |  |
| zařízení schopné tisku vážních lístků a komunikace s rs 232 | ks | 1 |  |
| Druhý zákaznický display pro vizuální kontrolu údajů o váze | ks | 1 |  |
| konstrukce váhy lakovaný plech nebo jiná ochrana konstrukce proti korozi | ANO | ANO |  |
| Předání váhy komplet včetně betonovýh podkladů, nájezd a zaškolení obsluhy váhy i zařízení | ANO | ANO |  |

1ks  Podlahová plošinová váha

| Technický parametr | Jednotka | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Název produktu |  |  |  |
| Váživost: | kg | min 500 |  |
| Dílek - přesnost: | g | 200 |  |
| Rozměr vážní plochy: | mm | min 1000x1000 |  |
| Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření | ks | 1 |  |
| výstup a tiskárna vážních lístku | ks | 1 |  |

1 ks - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s kontejnery a odpadem - LPG vysokozdvižní vozík s hydrostatickým pohonem

| Technický parametr | Jednotka/parametr | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Název produktu |  |  |  |
| Ovládaní: dvoupedalové |  |  |  |
| Jmenovitá nosnost stroje: | kg | 2000 |  |
| Zdvih: min. | mm | 3000 |  |
| Průjezdná výška: | mm | 2300 |  |
| Naklápění sloupu | vpřed/vzad | ANO |  |
| Celková šířka vozíku: | mm | max. 1300 |  |
| Délka vidlí: | mm | min 1150 |  |
| Stoupavost vozíku s/ bez nákladu: | % | min 23/23 |  |
| Integrovaný boční posuv | ANO | ANO |  |
| Ochranný rám s předním a horním sklem | s předním a horním sklem | ANO |  |
| Obutí: | plné-super elastické | ANO |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko a dvě vnější zpětná zrcátka | ANO | ANO |  |
| Provedení vozíku na silnici : | technický průkaz / silniční osvětlení | ANO |  |
| Hlučnost vozíku - dle EN 12 053 | dB | max. 80 |  |
| Délka vidlí: | mm | min 1150 |  |
| Cenová nabídka dále musí obsahovat |  |  |  |
| dodáni (včetně dopravy) do firmy Služby Bystřice provozní a technická dokumentace v českém jazyce uvedení do provozu a zaškolení obsluhy záruční doba 24 měsíců nebo ekvivalent 2000 mth | ANO | ANO |  |

Vodorovné a svislé značení, zákazové a příkazové značení a další vybavení SD

| Technický parametr | Jednotka/parametr | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodorovné značení |  |  |  |
| Vodorovné značení v celkové výměře | m2 | 40 |  |
| Barva | typ | bílá |  |
| Tloušťka pruhu | mm | 100 |  |
| Svislé značení |  |  |  |
| Tabulky informační a ukazatele logistiky | cm | 50x15 |  |
| Materiál, úpravy a další parametry | pozink tabulka s reflexní úpravou včetně sloupku a montáže | ANO |  |
| Služby spojené s dodávkou | montáž na povrch případně betonáž | ANO |  |
| Zákazové a příkazové značení |  |  |  |
| Značky standardní velkkosti, materiál | ks | 10 |  |
| sloupek včetně montáže - ( montáž na povrch případně betonáž | ks | 10 |  |
| Informační cedule ke vjezdu a do areálu | ks | 3 |  |
| Dvoukřídlá informační vitrina, pozinkovaný nebo hliníkový rám , plexi odolné proti nárazum | ANO | ANO |  |
| rozměr | cm | Min. 75 x 1200 |  |

Doplnění oplocení  - Plot část plotu úprava a oprava stávajícího

| Technický parametr | Jednotka/parametr | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka plotu | bm | 90 |  |
| Materiál | pletivo potahované plastem | ANO |  |
| sloupky | bm | 90 |  |
| Sloupky včetně podhrabovýh desek rozměry sloupků | cm | min 160 |  |
| cena včetně zemních prací betonáže a montáže | ANO | ANO |  |

Zpevnění části plochy SD - stavební práce

| Technický parametr | Jednotka | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| zpevnění plochy | m2 | 900 |  |
| Realizace na pozemku | 889/12 před administrativní budovou k.ú. Bystřice | ANO |  |
| materiál | balený asfalt | ANO |  |
| Tlouštka povrchu | cm | min 6 |  |
| Včetně odvodnění | ANO | ANO |  |

Kontejner pro přechodné skladování nebezpečných odpadů - Eko sklad

| Technický parametr | Jednotka | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontejner pro přechodné skladování nebezpečných odpadů se záchytnou vanou | ks | 1 |  |
| rozměry | m | 2,2 x 2,2 |  |
| materiál | povrchová úprava odolná proti korozi | ANO |  |
| elektroinstalace osvětlení | ANO | ANO |  |
| nájezdová rampa do kontejneru | nájezdová rampa do kontejneru | nájezdová rampa do kontejneru |  |

Kontejnery a závory

| Technický parametr | Jednotka | Požadovaný parametr | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Plechové skladové kontejnery | ks | 2 |  |
| rozměry | m | délka 5m x šířka 2m x výška 2m |  |
| uzamykatelné | ANO | ANO |  |
| úchyty pro manipulaci | ANO | ANO |  |
| Kontejnery na velkoobjemový odpad | ks | 4 |  |
| rozměry | cm | délka 430 x šířka 240 x Výška min 135 |  |
| bližší specifikace | Specifikace na vozidlo Avia výška háku 1000mm | ANO |  |
| Kotnejnery | ks | 2 |  |
| rozměry | cm | délka 430 x šířka 240 x Výška 50 – 60 cm |  |
| bližší specifikace | Specifikace na vozidlo Avia výška háku 1000mm | ANO |  |
| Vjezdové závory | ks | 2 |  |
| úprava závory | reflexní | ANO |  |
| délka | m | 5 |  |
| bezpečnostní členy proti spuštění v přítomnosti auta | ANO | ANO |  |
| ovládání | dálkové | ANO |  |